| БашҠортостан республиКаhы ОКТЯБРЬСКИЙ ҠАЛАhЫ Ҡала округы Советы 452620, Октябрьский ҡалаhы, Чапаев урамы, 23 тел.(34767) 6-77-57, 6-74-40, (факс) 5-41-24 |  | Республика Башкортостан СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ОКТЯБРЬСКИЙ 452620, город Октябрьский, улица Чапаева, 23 тел.(34767) 6-77-57, 6-74-40 , (факс) 5-41-24 |
| --- | --- | --- |

| Ҡарар | Решение |
| --- | --- |
| О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, утвержденные решением Совета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 31.07.2019 № 329 |

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения уровня благоустройства и обеспечения надлежащего санитарного состояния территорий городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, Совет городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан

Р Е Ш И Л:

1. Внести в Правила благоустройства территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, утвержденные решением Совета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 31.07.2019 № 329 следующие изменения:

1.1. Статью 4 дополнить абзацем следующего содержания:

«выносные щитовые конструкции (штендеры) - временные средства наружной рекламы, размещаемые рекламодателями в часы их работы.»;

1.2. Статью 25 изложить в следующей редакции:

«Статья 25. Общие требования к установке средств размещения информации и рекламы

Средства размещения информации и рекламы, размещаемые на зданиях и сооружениях не должны мешать их текущей эксплуатации, перекрывать технические и инженерные коммуникации, нарушать функциональное назначение отдельных элементов фасада (незадымляемые балконы и лоджии, слуховые окна и другие), не должны перекрывать оконные проемы, балконы и лоджии помещений, зданий и сооружений.»;

1.3. В статье 28:

а) название следующей редакции «Статья 28. Рекламные конструкции, штендеры»;

б) дополнить частью 3 следующего содержания:

«3. Штендеры размещаются в пешеходных зонах и на тротуарах в пределах 5,0 м от входа в помещение здания (сооружения). Площадь одной стороны штендера не должна превышать 1,0 кв. м. Не допускается установка штендеров, мешающих проходу пешеходов, при ширине тротуара менее 2,0 м, а также непосредственно на участках озеленения, у светофоров и пешеходных переходов не ближе 2,0 м»;

## 1.4. Статью 31 дополнить частью 10 следующего содержания:

## «10. Для обеспечения круглосуточного беспрепятственного проезда на территории многоквартирных домов, в том числе пожарной, медицинской и иной специализированной техники, на шлагбаумах и ограждениях, ограничивающих въезд на территорию многоквартирных домов, а также на парковочных блокираторах (рядом с ними) должна быть размещена информация о лице, ответственном за работу и открытие устройств и/или председателя Совета многоквартирного дома с указанием номеров телефонов, адресов проживания (местонахождения).»;

## 1.5. Часть 2 статьи 37 изложить в следующей редакции:

«2. Собственники, владельцы, арендаторы зданий (помещений) для санитарного и эстетического состояния территории обязаны устанавливать урны у входов в здания (помещения), в том числе в объекты торговли и оказания услуг, объекты общественного питания, другие учреждения общественного назначения, подземные переходы, многоквартирные дома и сооружения транспорта (вокзалы, остановках общественного транспорта). На рекреационных территориях обязательна установка урн у скамей и некапитальных объектов, ориентированных на продажу товаров и продуктов питания.

Расстояние между урнами на общественных территориях определяется в зависимости от интенсивности использования территории, но не более чем через 40 м на оживленных и 100 м - на малолюдных.

Установленные урны не должны мешать передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок. Собственники, владельцы, арендаторы зданий (помещений) должны производить своевременную очитку урн и территории вокруг урны, не допускать загрязнения территории.»;

1.6. Часть 2 статьи 45 дополнить абзацем следующего содержания:

«Снос деревьев и кустарников в зоне индивидуальной застройки  осуществляется собственникам земельных участков самостоятельно за счет собственных средств.

При мощении и асфальтировании городских улиц,  проездов, площадей, дворов, тротуаров  запрещается  оставлять вокруг ствола  дерева свободное пространство (приствольный круг)  диаметром не менее 1 метра. »;

1.7. Статью 55 изложить в следующей редакции:

## «Статья 55. Производство земляных работ.

1. Строительство, реконструкция или капитальный ремонт с использованием земляных работ может выполняться только при наличии разработанной, согласованной в установленном порядке проектной (сметной) документации и получении разрешения на производство земляных работ, отвода земельного участка и оформленного разрешения на производство земляных работ. При производстве ремонтных работ на участке подземных коммуникаций организация, выполняющая указанные работы, должна иметь проект производства работ на указанный участок.

2. При реконструкции действующих подземных коммуникаций необходимо предусматривать их вынос из-под проезжей части улиц. При необходимости прокладки подземных коммуникаций в стесненных условиях следует предусматривать сооружение проходных коллекторов.

3. Строительство и реконструкцию подземных коммуникаций следует совмещать со строительством и реконструкцией улиц и дорог. По окончании реконструкции, капитального ремонта и аварийных работ на подземных инженерных сетях выполняется исполнительная съемка, которая в обязательном порядке в течение 10 дней после окончания работ безвозмездно передается в администрацию городского округа. Исполнительная съемка должна быть оформлена в виде графических схем с нанесенными планами подземных и надземных коммуникаций и объектов инженерной инфраструктуры, выполненной в масштабе 1:500, с указанием координат в местной системе основных элементов (колодцев, углов поворотов, мест подключения), а также пояснительной записки с описанием характера прокладки, глубины заложения, применяемого материала, технологии выполнения работ, мощности, технических характеристик.

4. В обязательном порядке при производстве строительных работ должно быть произведено благоустройство прилегающей к строительной площадке территории, не допускающее скопления воды, мусора, строительных отходов на прилегающей территории, не затрудняющее стоянку автотранспорта и передвижение пешеходов.

5. Лица, осуществляющие работы, в планах производства работ (строительных, ремонтных) должны предусматривать мероприятия по созданию площадок (мест) накопления отходов в соответствии с установленными федеральными нормами и правилами, и иными требованиями в области обращения с отходами и Порядком создания и содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра в городском округе город Октябрьский Республики Башкортостан, утвержденным решением Совета городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан от 31.01.2019 №269. Строительные материалы могут складироваться только в пределах огражденной строительной площадки.

Ремонтно-строительные организации, независимо от форм собственности, до сдачи в эксплуатацию объектов после завершения строительства, капитального ремонта или реконструкции обязаны обеспечивать выполнение всех работ, предусмотренных проектом по благоустройству и озеленению территорий, и приведению их в порядок. Нарушенные в процессе строительства объекты благоустройства (тротуары, дороги, зеленые насаждения) должны быть восстановлены в полном объеме и сданы по акту эксплуатирующим организациям.

6. Ответственность за содержание законсервированного объекта строительства возлагается на заказчика-застройщика, землепользователя.

Разборка подлежащих сносу строений должна производиться в установленные разрешением на производство этих работ сроки. Площадка после сноса строений должна быть в 2-недельный срок спланирована и благоустроена.

7. При эксплуатации складов, баз, карьеров, полигонов твердых коммунальных отходов, асфальтовых и цементно-бетонных заводов должно быть обеспечено надлежащее содержание и освещение в вечернее время подъездных путей, погрузочно-разгрузочных площадок, которые должны иметь твердое покрытие. С целью исключения загрязнения транспортными средствами проезжей части при перевозке грузов с данных объектов места производства работ должны быть оборудованы мойками для колес.

8. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы), производится при наличии разработанной  технической документации и письменного разрешения (ордера) на производство земляных работ.

Порядок выдачи разрешения определен административным регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче  ордеров на проведение земляных работ на территории городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан.

Работы по строительству или реконструкции подземных коммуникаций осуществляются в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

При выполнении ремонтных работ в соответствии с полученным разрешением на производство земляных работ, места их производства должны быть ограждены соответствующими типовыми ограждениями, иметь габаритное освещение. Леса и ограждения должны быть в исправном состоянии, содержаться в чистоте, иметь трафареты с указанием наименования организаций, производящих работы, номеров телефонов, фамилий лиц, ответственных за работу, сроков начала и окончания работ. При завершении работ леса и ограждения должны быть разобраны и вывезены в 3-дневный срок.

Из зоны производства земляных работ должны быть вынесены существующие тротуары и пешеходные дорожки. Строительная площадка должна иметь выездную дорогу с твердым покрытием и зону для мойки колес выезжающего транспорта, с целью исключения загрязнения транспортными средствами проезжей части дорог.

9. Правила благоустройства городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан должны включаться в состав производственного инструктажа рабочих и инженерно-технических работников, занятых на проектировании и выполнении земляных работ. Руководители организаций, предприятий, учреждений всех форм собственности при получении разрешения (ордера) на производство земляных работ обязаны назначить приказом лиц, ответственных за производство работ, а также Правил защиты подземных сооружений при производстве земляных работ.

10. Строительство (реконструкция) и ремонт инженерных коммуникаций, устранение аварий (повреждений) на инженерных коммуникациях на дорогах с асфальтобетонным покрытием должны осуществляться закрытым (бестраншейным) способом (методом горизонтального направленного бурения, методом прокола либо шнековым методом), исключающим разрушение дорожного и тротуарного покрытия, покрытия площадей и иных объектов дорожно-мостового хозяйства. В исключительных случаях, когда соответствующие работы в данных условиях не могут быть выполнены закрытым (бестраншейным) способом, обеспечивающим сохранность соответствующего покрытия, по согласованию со структурным подразделением администрации, осуществляющего в пределах своих полномочий, решения вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, земляные работы могут производится открытым способом.

11. Разрешение (ордер) на производство земляных работ выдается структурным подразделением администрации, осуществляющего в пределах своих полномочий, решение вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории городского округа. Разрешение (ордер) на производство земляных работ выдается уполномоченному должностному лицу организации, предприятия, учреждения, индивидуальному предпринимателю или физическому лицу организации после предоставления  документов, предусмотренных административным регламентом.

12. Временное закрытие (ограничение) движения автотранспорта на улицах и дорогах допускается только на основании постановления администрации.

13. Разрешение (ордер) на производство земляных работ выдается должностному лицу организации, предприятию, учреждению, индивидуальному предпринимателю или физическому лицу ответственному за исполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства   на  срок  не  более 20 дней.

14. Разрешение действительно только на указанные в нем вид, объем, срок и место проведения работ. Работы могут проводиться только организаций, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, указанным в разрешении. В случае замены ответственного производителя работ или передачи объекта другой организации индивидуальному предпринимателю, физическому лицу лицо, ответственное за исполнение работ на производство земляных работ, которому было выдано разрешение, обязано немедленно переоформить его на другое юридическое или физическое лицо, индивидуального предпринимателя, фактически выполняющего работы.

15. В случае невыполнения работ в установленный в разрешении (ордере) срок ответственным  лицам  следует за 3 дня до его истечения  продлить срок  действия разрешения (ордера). Продление разрешения (ордера) осуществляется один раз при предоставлении юридическим или физическим лицом заявления на продление, уточненного графика производства работ и схемы участка работ с указанием выполненных и незавершенных объемов работ на срок не более 10 дней. Работы  по  просроченному разрешению (ордеру) запрещены.

16. При оформлении разрешения на производство работ на трассах протяженностью более 100 метров разрешения выдаются поэтапно, на отдельные участки - с установлением сроков производства работ на каждом участке.

17. В случае повреждения подземных коммуникаций производители работ обязаны немедленно сообщить об этом владельцам коммуникаций и принять меры по немедленной ликвидации аварий.

В случае аварии при производстве земляных работ исполнитель обязан своевременно вызывать на место производства работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения, а также своевременно известить об аварии дежурные службы администрации, а также организации, имеющие смежные с местом аварии территории.

18. Порядок выдачи разрешений на производство земляных работ устанавливается администрацией.

В случае производства аварийно-восстановительных работ на подземных коммуникациях владельцы коммуникаций или организации, намеренные произвести ремонтно-восстановительные работы, обязаны:

телефонограммой сообщить о начале работ в Единую дежурно-диспетчерскую службу и отдел коммунального хозяйства и жилищного контроля администрации;

вызвать на место аварии до начала работ представителей контролирующих органов, эксплуатационных служб и организаций - владельцев сетей, расположенных в непосредственной близости от намечаемого места производства работ. При производстве работ в полосе отвода железной дороги вызывается и представитель железной дороги;

в течение 3 рабочих дней обратиться в уполномоченный орган для получения разрешения на производство работ.

19. Руководители приглашенных организаций обязаны обеспечить явку в указанный в телефонограмме срок своих представителей на место работ для уточнения на месте положения своих коммуникаций. Одновременно, с целью обеспечения сохранности действующих коммуникаций, уточняются и при необходимости фиксируются в письменной форме особые условия производства работ.

В случае неявки представителя в указанный срок или отказа его указать точное положение коммуникаций, составляется соответствующий акт. При этом ведущая работы организация руководствуется положением коммуникаций, указанных на топографической основе, и соответствующими правилами организации работ вблизи действующих коммуникаций. Если фактическое положение коммуникаций не соответствует положению, указанному на топографической основе, или владелец сетей не указал их местоположение или не явился в установленный настоящими правилами благоустройства срок, строительная организация ответственности за ее повреждение не несет.

20. При производстве работ:

вблизи существующих подземных сооружений (трубопроводы, колодцы, кабели, фундаменты и прочее) и при расстоянии меньшем, чем это предусмотрено проектом организации работ - работы выполняются вручную;

на проезжей части улиц - асфальт и щебень, в пределах траншеи, разбирается и вывозится производителем работ. Бордюр разбирается и определяется его пригодность для вторичного использования;

на улицах, площадях и других благоустроенных территориях - грунт по мере выемки вывозится в места, указанные в разрешении на производство земляных работ. Обратная засыпка проезжей части улиц и тротуаров производится песком с послойным уплотнением и поливкой водой, в зимнее время производится засыпка талым песком. Траншеи на газонах засыпаются местным грунтом с послойным уплотнением, верхний слой (15 сантиметров) засыпается растительным грунтом.

21. При реконструкции и новом строительстве засыпка траншей до выполнения исполнительной геодезической съемки не допускается;

для защиты колодцев, дождеприемных решеток и лотков применяются деревянные щиты и короба, обеспечивающие доступ к колодцам, дождеприемникам и лоткам;

на необустроенных территориях, по согласованию с администрацией городского округа, допускается складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи - для последующей обратной засыпки;

на неблагоустроенной территории - траншеи засыпаются непучинистым грунтом с послойным уплотнением. При этом верхний слой, толщиной 20 сантиметров, на дорогах и пешеходных зонах засыпается щебнем, на газонах - растительным грунтом.

22. При производстве работ под проезжей частью улиц, проездами и тротуарами, восстановление покрытий производится по прямым линиям, параллельным и перпендикулярным оси дорог и тротуаров, с захватом неповрежденной части покрытия:

по 20 сантиметров в обе стороны от траншеи - по дорогам;

по 15 сантиметров - по тротуарам;

при вскрытии буровой установкой - на всю ширину поврежденного покрытия;

при вскрытии экскаватором - не менее 20 сантиметров. При этом старый асфальтобетон вырубается, очищается, промазываются битумом вертикальные стенки и поверхность основания.

23. При производстве аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях запрещается:

производить земляные работы в случае обнаружения подземных сооружений, не указанных в проекте, без согласования с заинтересованными организациями, даже если они не мешают производству работ;

производить загрязнение прилегающих участков улиц и засорение ливневой канализации, засыпку водопропускных труб, кюветов и газонов;

осуществлять снос зеленых насаждений и обнажение корневой системы без оформления разрешения на их снос в установленном порядке;

использовать экскаваторы при производстве работ вблизи существующих подземных сооружений (трубопроводы, колодцы, кабели, фундаменты и прочее) на расстоянии менее чем предусмотрено проектом организации работ;

производить откачку воды из траншей, котлованов, колодцев на дороги и тротуары. Пропуск ливневых и талых вод в местах разрытия и с прилегающих к ним территорий обязана обеспечить организация, производящая работы. Вода должна быть направлена в сеть существующей ливневой канализации или отведена по шлангам и лоткам.

24. Организации, предприятия, учреждения, индивидуальные предприниматели или физические лица, производящие разрытие обязаны:

обеспечить сохранность разобранного дорожного и тротуарного бортового камня, а также ступеней и плит перекрытий, в первую очередь - из естественного камня;

восстановить смотровые колодцы и дождеприемники на улицах и проездах на уровне дорожного покрытия;

восстановить нарушенные газоны, зеленые насаждения, детские, спортивные площадки, малые архитектурные формы, бортовой камень и асфальтовое покрытие качественно и на всю ширину проезжей части или тротуара. Уборка грунта, материалов, строительного мусора и ограждений после восстановительных работ обязательна.

25. В осенне-зимний период, при наступлении стабильных отрицательных температур, восстановление нарушенного благоустройства должно производиться по временной схеме и подлежит окончательному восстановлению до конца 2 квартала следующего года в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

26. Организация, получившая разрешение на производство земляных работ или выполняющая работу по ликвидации аварии на подземных сетях или производящая текущий или капитальный ремонт дорожного покрытия или элементов благоустройства с проведением земляных работ, после окончания работы обязана сдать место разрытия с восстановленным благоустройством с выдачей гарантийного письма на качество выполненных работ сроком на 2 года.

В случае просадки грунта или деформации восстановительного покрытия до окончания гарантийного срока организация, производившая работы, обязана немедленно ликвидировать все дефекты за свой счет и предъявить к сдаче отделу строительства и архитектуры администрации городского округа.

В случае выявления факта прохождения инженерных сетей под объектами любого назначения владелец объекта обязан произвести ремонт сетей или их вынос в сроки, указанные в предписании, выданном уполномоченным отделом.

При производстве земляных работ организация, производящая работы, должна вывешивать табличку с указанием организации, производящей работы, руководителя организации, ответственного лица, производящего работы, адреса организации и номеров телефонов организации, руководителя и ответственного лица, производящего земляные работы.

27. Ответственность за безопасность движения и выполнение благоустройства территории, прилегающей к стройплощадке, несет лицо, указанное в разрешении на производство земляных работ, в соответствии с действующим законодательством. В случае обнаружения самовольного разрытия или каких-либо других нарушений настоящих правил благоустройства на нарушителя возлагаются санкции, предусмотренные действующим законодательством.

28. После окончания работ и восстановления нарушенного благоустройства заявитель обязан:

сообщить структурному подразделению администрации, осуществляющему в пределах своих полномочий, решение вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, об окончании работ телефонограммой и согласовать время приемки благоустройства,

закрытие ордера производится по акту приемочной комиссии в составе производителя земляных работ, ответственного работника структурного подразделения администрации, осуществляющего в пределах своих полномочий, решение вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, работника, жилищной организации (в случае производства работ  на придомовой территории многоквартирных домов).

29. Доставка материалов к месту работы производится заблаговременно. Материалы от  разработки должны складываться по их видам в штабеля в определенном месте. Лишний  и непригодный для обратной засыпки грунт должен быть  немедленно вывезен в определенное для этой цели место, предусмотренное проектом работ,  либо постановлением администрации городского  округа.

30. Если земляные работы произведены на усовершенствованном покрытии (асфальтобетон), засыпка траншей и котлованов должна производиться в летних условиях – песчаным грунтом или песком,  в зимних условиях –  песком, песчано-гравийными смесями или нижний слой - песком, гравием, верхний - щебнем с уплотнением на всю глубину во избежание больших просадок. При восстановлении покрытий засыпка траншей должна производиться слоями толщиной не более 20 см с проливкой водой песчаного грунта, песка и послойным уплотнением их или других используемых для засыпки траншей материалов.

В случае нарушения асфальтобетонного покрытия тротуаров, пешеходных дорожек, проездов, при продольном направлении осуществления работ, покрытие восстанавливается на всю ширину тротуаров, дорожек, проездов с соответствующими работами по восстановлению бортового камня.

В таком же порядке восстанавливаются покрытия дорог, улиц, площадей, если ширина раскопок превышает 1/3 ширины проезжей части и если на проезжей части производилось устройство поперечной траншеи и ширина раскопки превысила 1/50 длины соответствующего участка дороги, площади.

31. Проектно-сметной документацией должны быть предусмотрены расходы на полное восстановление элементов благоустройства после выполнения земляных работ. Восстановление разрушенных асфальтобетонных покрытий на местах перекопов производится специализированной дорожной организацией по заказу организации, выполнявшей земляные работы.

32. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над подземными коммуникациями, так и в других местах, где не проводились ремонтно-восстановительные работы, но в их результате появившиеся в течение 2 лет после проведения ремонтно-восстановительных работ, устраняются организациями, получившим разрешение на производство работ.

Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, ликвидируются организациями - владельцами коммуникаций либо на основании договора специализированными организациями за счет владельцев коммуникаций.

1.8. Пункт б) части 1 статьи 61 изложить в следующей редакции:

«б) складирование и хранение топлива, удобрений, строительных и других материалов (имущества) на прилегающей к домовладению территории производить только с письменного разрешения председателей территориального общественного самоуправления, председателей Советов общественности микрорайонов, уличных комитетов согласованного с отделом коммунального хозяйства и жилищного контроля администрации. Срок разрешения на складирование и хранение на прилегающей к домовладению территории заявленного объема и количества топлива, удобрений, строительных и других материалов (имущества) не может превышать на 30 дней. Продление срока не допускается.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Настоящее решение обнародовать в читальном зале архивного отдела администрации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан и разместить на официальном сайте городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан (http://www.oktadm.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, земельным вопросам, экологии и чрезвычайным ситуациям (Ю.А.Волков), заместителя главы администрации городского округа Ш.Г. Фаррахова.

Председатель Совета

городского округа					                                        А.А. Имангулов

г. Октябрьский

от «____»__________2018г.

№______